## Slide 1
Once per layer：动态选择 QoS Path
第 L 层
NPU0
当前请求：SS
NPU1
当前请求：SS
ASU0
SS 类可选 Path（部分）
Path0
IO
Path1
IO
IO
IO
IO
Path2
IO
IO
IO
IO
其他类别：SL / LS / LL
ASU1
SS 类可选 Path（部分）
Path0
IO
IO
IO
IO
Path1
IO
Path2
IO
其他类别：SL / LS / LL
第 L+1 层
NPU0
当前请求：SS
NPU1
当前请求：SS
ASU0
SS 类可选 Path（部分）
Path0
IO
IO
IO
IO
Path1
IO
Path2
IO
其他类别：SL / LS / LL
ASU1
SS 类可选 Path（部分）
Path0
IO
Path1
IO
IO
IO
IO
Path2
IO
其他类别：SL / LS / LL
先按请求类别确定 Path 池，再在池内按层动态选路；NPU 与具体 Path 不固定绑定。
Notes: 概念示意，不是真实仿真数据；四个IO方块表示较高队列占用，一个表示较低占用。
方块尺寸与颜色一致，表示同大小的已入Path未完成IO；箭头为本层即将下发的IO，尚未计入方块数量。本示例假定可比服务条件，实际压力还取决于CIR/PIR及活动状态，不是断言仅凭4与1即可精确预测等待时间。图中不单独展开正在服务和等待服务的IO。
Once per layer对每个request-layer-ASU组合规划一次本层各IO的路径，不把NPU固定绑定到某个Path，也不表示一层只用一条Path。
图中两个NPU当前处理的请求均为SS，故只能在各自目标ASU的SS允许Path集合中选路。类别由请求参数确定，不是NPU的永久属性；同一NPU后续处理其他类别请求时使用对应池。
SS类可选Path框是逻辑集合，不是单独的硬件组。当前配置SS共有96条Path，跨8个硬件组；这里只展示实际合法的Path0/1/2。SL/LS/LL集合折叠显示，即使其Path空闲，当前SS请求也不能在该配置下跨类别选用。
两图表示各NPU在不同层上的可能选择，不要求所有NPU同步换层。每层重新规划不等于必须更换路径，图中NPU1至ASU1的Path2保持不变。
左图NPU0和NPU1都选择ASU0.Path0，展示Path共享。右图分别选择Path2、Path1。展示的Path0/1/2属于两个SS请求共同允许的集合；Path共享不等于跨类别任意选路。
ASU0.Path0与ASU1.Path0是不同设备上的独立队列。选路不迁移数据、不改变目标ASU，也不会把已经入队的IO随下一幅图迁走。
压力来自客户端可查询的采集状态；没有增加按层实时设备读取、CIR写入、全局预留账本或NPU重绑定，不混入New Once及后续新策略的能力。
蓝色实线来自NPU0，灰色虚线来自NPU1；所有线条、框和文字可编辑。
代码依据：shared_path_once.py；policy_logic.py中的允许Path集合及逐层IO规划。

## Slide 2
固定候选池 + Once：先限定范围，再按层选路
本次24种画像的已接纳请求：每层计算 C > 12 ms → 固定8条/盘；否则 → 原类别全池（本例 SL 为32条/盘）。
SLO = 1.5 × 纯计算时间 → 初始每层等待余量 = C / 2；C 越长，初始可等待的时间也越长。
第 L 层
先确定候选池，再按拥塞选路
SSU0
SL 类：32 条 Path（仅画 3 条）
Path12
IO
IO
IO
IO
Path13
IO
Path44
IO
IO
每盘独立选路 · Path 内部 FIFO
SSU1
SL 类：32 条 Path（仅画 3 条）
Path12
IO
IO
Path13
IO
IO
IO
IO
Path44
IO
每盘独立选路 · Path 内部 FIFO
NPU0
SL · 总长32K / miss1K
每层计算 7.26 ms
保留全池：32条/盘
NPU1
SL · 总长32K / miss4K
每层计算 28.59 ms
固定池：8条/盘
第 L+1 层
候选池不变，重新按拥塞选路
SSU0
SL 类：32 条 Path（仅画 3 条）
Path12
IO
Path13
IO
IO
IO
Path44
IO
IO
IO
IO
每盘独立选路 · Path 内部 FIFO
SSU1
SL 类：32 条 Path（仅画 3 条）
Path12
IO
IO
IO
IO
Path13
IO
Path44
IO
IO
每盘独立选路 · Path 内部 FIFO
NPU0
SL · 总长32K / miss1K
每层计算 7.26 ms
保留全池：32条/盘
NPU1
SL · 总长32K / miss4K
每层计算 28.59 ms
固定池：8条/盘
Notes: 固定候选池 + Once（static）
参考：/home/chguo/work/once_per_layer_concept.pptx，第3页。
沿用左右第L层/第L+1层、NPU到SSU折线、Path队列方块的表达。
本页为说明机制的示意图，IO队列长度与箭头不是实测日志；只画部分Path和部分I/O。
实验实际配置：32 NPU、3 SSU，每盘40 GiB/s；图中仅示意两张NPU与两块SSU，第三块同理。
1. 新增的动作：上层使用本请求初始画像，决定候选Path范围。
C为每层纯计算时间。8层请求的纯计算时间为8C，实验SLO预算为1.5×8C，初始等待预算为4C。
均摊每层初始等待余量=(1.5×8C−8C)/8=C/2。
通用收窄条件：C/2 > max(6ms, 本层独占读取下界)。6ms是当前实验启发式参数。
本次24画像的独占读取下界均小于6ms，所以本批数据可以简化为C>12ms；不是C>6ms，也不是通用阈值。
独占读取下界(ms)=1000×max(max_d(V_d/40),sum_d(V_d)/50)，V_d单位GiB。
它只是假设无他人竞争时的乐观物理下界，不代表实际独占，也不是实际完成时间预测。
static每层沿用初始预算，不随截止临近而恢复全池；不能理解为动态判断实际紧急程度。
2. 原类别池与固定池。
每盘256条Path，8个硬件组，每组32条。组内SS/SL/LS/LL各12/4/12/4条。
原类别全池分别96/32/96/32条。固定池从每组取该类别的第一条，合计8条。
本页特意使用两个同属SL的真实data画像，避免把新增策略误认为原SS/SL分类。
SL每盘32条候选Path；固定8条的全局ID为12,44,76,108,140,172,204,236。
图中橙色Path12和Path44均为固定池成员，白色Path13是其余24条中的一条。
NPU0：总长32K，miss1024，每层计算7.257231579079756ms，保留全池32条。
NPU1：总长32K，miss4096，每层计算28.592841995880782ms，收窄为8条。
数据来自../input_profile_summary.csv；总长包含miss部分，不额外相加。
所有同盘同类收窄请求共用同一组8条，不是每NPU各自独享8条，也不是全系统总共只有8条。
其余24条没有关闭、没有改CIR/PIR，已有IO正常服务，其他同类全池请求仍可使用。
3. 原Once部分保持。
盘侧每5ms采样的Path拥塞计数与已知QoS配置，输入原Once预计完成时间计算。
每个请求/层/SSU调用一次规划；调用内部逐IO块选路，并更新本地影子计数。一层可以跨多条Path。
图中蓝色实线为全池请求，能选择橙底或白底Path；橙色虚线为收窄请求，只能选择橙底Path。
第L+1层候选范围不变，但队列变化，选择的具体Path可以变化。
上层决定候选池，盘侧提供周期拥塞快照；Path内的已提交IO继续FIFO。
未接纳的跨请求首层预取没有接纳时钟预算，使用原Once全池；本页主体画已接纳请求。
4. 为什么可能改善SLO，以及边界。
把初始等待余量较大的请求集中到较少的加权Path，可能让其他请求获得更多服务机会。
本策略没有改变请求顺序，没有改FIFO，没有改变CIR/PIR，没有固定预留带宽，也不保证实际供给b_i达到需求B_i=V_i/C_i。
候选池限制只是启发式服务机会调整，不保证每个请求TTFT达标，也不保证所有类别或NPU利用率都上升。
实验主要SLO为“接纳到prefill完成 <=1.5×纯计算时间”，不包含接纳前排队，也没有实际首token事件。
已完成的持续过载3种子warm均值：baseline SLO40.30%，static76.96%；LL类别反而95.08%降至27.17%。
因此“改善整体SLO”是目标与本次总体结果，不能表述成兼顾所有请求的无代价保证。
实现核对：../policy.py中的upper_budget、choose_path_pool、install_policy。
实验口径：../METHOD.md。数据与结果：../input_profile_summary.csv、../README.md。

## Slide 4
Random Baseline 90.68% 77.42%
Random 流量分配 91.24% 79.59%
Random 固定候选池 + 流量分配 85.38% 91.05%