## Slide 1
固定候选池 + Once：先限定范围，再按层选路
本次24种画像的已接纳请求：每层计算 C > 12 ms → 固定8条/盘；否则 → 原类别全池。
初始每层等待余量 = C / 2。橙底8条由同盘同类的收窄请求共享；其余Path仍供全池请求使用。
第 L 层
同一块SSU；候选池不变，选路可变
SSU0
SL 类：32 条 Path（仅画 3 条）
Path12
IO
IO
IO
IO
Path13
IO
Path44
IO
IO
每盘独立选路 · Path 内部 FIFO
NPU0
SL · 32K/miss1K · C=7.26ms
保留全池：32条/盘
NPU1
SL · 32K/miss4K · C=28.59ms
固定池：8条/盘
第 L+1 层
同一块SSU；候选池不变，选路可变
SSU0
SL 类：32 条 Path（仅画 3 条）
Path12
IO
Path13
IO
IO
IO
Path44
IO
IO
IO
IO
每盘独立选路 · Path 内部 FIFO
NPU0
SL · 32K/miss1K · C=7.26ms
保留全池：32条/盘
NPU1
SL · 32K/miss4K · C=28.59ms
固定池：8条/盘
蓝线：全池请求；橙虚线：固定池请求。Once用每5ms更新的拥塞快照逐块选路；一层可走多条Path。
实测结果：32 NPU / 3 SSU × 40 GiB/s · Random输入 · warm [2,4)秒 · seed 7 / 19 / 43 等权平均
负载
策略
NPU平均利用率
TTFT SLO×1.5达标率
间歇过载
Baseline Random
99.24%
96.27%
间歇过载
原始 Once per layer
99.28%
99.81%
间歇过载
固定候选池 + Once
99.18%
100.00%
持续过载
Baseline Random
62.38%
40.30%
持续过载
原始 Once per layer
64.44%
76.13%
持续过载
固定候选池 + Once
64.37%
76.96%
SLO口径：窗内接纳请求跟踪至完成；接纳到prefill完成 ≤ 1.5 × 自身纯计算时间，不含接纳前排队。
持续过载LL达标率（Baseline / 原始Once / 固定池）：95.08% / 31.11% / 27.17%；示意仅2卡1盘；未接纳首层用全池；FIFO/CIR/PIR不变。
Notes: 固定候选池 + Once（static）
参考：/home/chguo/work/once_per_layer_concept.pptx，第3页。
沿用左右第L层/第L+1层、NPU到SSU折线、Path队列方块的表达。
本页为说明机制的示意图，IO队列长度与箭头不是实测日志；只画部分Path和部分I/O。
实验实际配置：32 NPU、3 SSU，每盘40 GiB/s；图中仅示意两张NPU与一块SSU，其他盘同理。
1. 新增的动作：上层使用本请求初始画像，决定候选Path范围。
C为每层纯计算时间。8层请求的纯计算时间为8C，实验SLO预算为1.5×8C，初始等待预算为4C。
均摊每层初始等待余量=(1.5×8C−8C)/8=C/2。
通用收窄条件：C/2 > max(6ms, 本层独占读取下界)。6ms是当前实验启发式参数。
本次24画像的独占读取下界均小于6ms，所以本批数据可以简化为C>12ms；不是C>6ms，也不是通用阈值。
独占读取下界(ms)=1000×max(max_d(V_d/40),sum_d(V_d)/50)，V_d单位GiB。
它只是假设无他人竞争时的乐观物理下界，不代表实际独占，也不是实际完成时间预测。
static每层沿用初始预算，不随截止临近而恢复全池；不能理解为动态判断实际紧急程度。
2. 原类别池与固定池。
每盘256条Path，8个硬件组，每组32条。组内SS/SL/LS/LL各12/4/12/4条。
原类别全池分别96/32/96/32条。固定池从每组取该类别的第一条，合计8条。
本页特意使用两个同属SL的真实data画像，避免把新增策略误认为原SS/SL分类。
SL每盘32条候选Path；固定8条的全局ID为12,44,76,108,140,172,204,236。
图中橙色Path12和Path44均为固定池成员，白色Path13是其余24条中的一条。
NPU0：总长32K，miss1024，每层计算7.257231579079756ms，保留全池32条。
NPU1：总长32K，miss4096，每层计算28.592841995880782ms，收窄为8条。
数据来自../input_profile_summary.csv；总长包含miss部分，不额外相加。
所有同盘同类收窄请求共用同一组8条，不是每NPU各自独享8条，也不是全系统总共只有8条。
其余24条没有关闭、没有改CIR/PIR，已有IO正常服务，其他同类全池请求仍可使用。
3. 原Once部分保持。
盘侧每5ms采样的Path拥塞计数与已知QoS配置，输入原Once预计完成时间计算。
每个请求/层/SSU调用一次规划；调用内部逐IO块选路，并更新本地影子计数。一层可以跨多条Path。
图中蓝色实线为全池请求，能选择橙底或白底Path；橙色虚线为收窄请求，只能选择橙底Path。
第L+1层候选范围不变，但队列变化，选择的具体Path可以变化。
上层决定候选池，盘侧提供周期拥塞快照；Path内的已提交IO继续FIFO。
未接纳的跨请求首层预取没有接纳时钟预算，使用原Once全池；本页主体画已接纳请求。
4. 为什么可能改善SLO，以及边界。
把初始等待余量较大的请求集中到较少的加权Path，可能让其他请求获得更多服务机会。
本策略没有改变请求顺序，没有改FIFO，没有改变CIR/PIR，没有固定预留带宽，也不保证实际供给b_i达到需求B_i=V_i/C_i。
候选池限制只是启发式服务机会调整，不保证每个请求TTFT达标，也不保证所有类别或NPU利用率都上升。
实验主要SLO为“接纳到prefill完成 <=1.5×纯计算时间”，不包含接纳前排队，也没有实际首token事件。
已完成的持续过载3种子warm均值：baseline SLO40.30%，static76.96%；LL类别反而95.08%降至27.17%。
因此“改善整体SLO”是目标与本次总体结果，不能表述成兼顾所有请求的无代价保证。
实现核对：../policy.py中的upper_budget、choose_path_pool、install_policy。
实验口径：../METHOD.md。数据与结果：../input_profile_summary.csv、../README.md。
本版补充Baseline Random、原始Once per layer、固定候选池+Once三组正式实测，仍只有1页。
数据来源：../macro_summary.csv（baseline/static）和../once_control_macro_summary.csv（once），window=warm_2_4s，三个种子7/19/43等权平均。
新版正文为避免拥挤只画一块SSU，实验本身仍是32NPU、3SSU。图中队列长度和箭头仅解释机制，并非日志采样。
NPU利用率：warm [2,4)内实际计算卡时间/(32×2秒)。SLO样本：在该窗口接纳的全部请求，跟踪至最后完成，包括窗口结束后才完成的请求。
每个种子先计算比例，再三个种子等权平均；三策略使用按种子完全相同的完整输入与卡内请求顺序；warm窗口接纳请求集合可能不同。
本次的TTFT标签沿用实验叫法，实质为接纳至prefill完成，不是从外部到达至真实首token。
原始Once对每个请求始终在原类别完整合法候选池内，按最近5ms拥塞快照逐块规划本层I/O；没有新增的8条候选池限制。固定候选池+Once仅先缩小部分已接纳请求的候选范围，池内规划引擎仍是同一个Once。Baseline全部I/O使用Path0。三者都不重排Path内部FIFO、不写CIR/PIR。
机制主图解释固定候选池+Once；原始Once的同类请求均可选择橙底与白底Path。橙底不是专用带宽、不是请求独享。
semi/baseline: U=99.24275567281494%, SLO=96.27054975026563%
semi/once: U=99.28367991649814%, SLO=99.80952380952381%
semi/static: U=99.17894275942051%, SLO=100.0%
full/baseline: U=62.384978288533524%, SLO=40.29543087150066%
full/once: U=64.44074650169942%, SLO=76.13026819923373%
full/static: U=64.37497609874124%, SLO=76.96425995927727%