## Slide 1
带宽总量够用，但前方长读取占用的服务时间，超过短请求能等待的时间
欠载情况, npu=32, ssu=6, ssu平均带宽=35GB/s

## Slide 2
随机取请求入队, 对短请求不友好

## Slide 3
Once per layer：动态选择 QoS Path
第 L 层
NPU0
当前请求：SS
NPU1
当前请求：SS
ASU0
SS 类可选 Path（部分）
Path0
IO
Path1
IO
IO
IO
IO
Path2
IO
IO
IO
IO
其他类别：SL / LS / LL
ASU1
SS 类可选 Path（部分）
Path0
IO
IO
IO
IO
Path1
IO
Path2
IO
其他类别：SL / LS / LL
第 L+1 层
NPU0
当前请求：SS
NPU1
当前请求：SS
ASU0
SS 类可选 Path（部分）
Path0
IO
IO
IO
IO
Path1
IO
Path2
IO
其他类别：SL / LS / LL
ASU1
SS 类可选 Path（部分）
Path0
IO
Path1
IO
IO
IO
IO
Path2
IO
其他类别：SL / LS / LL
先按请求类别确定 Path 池，再在池内按层动态选路；NPU 与具体 Path 不固定绑定。
Notes: 概念示意，不是真实仿真数据；四个IO方块表示较高队列占用，一个表示较低占用。
方块尺寸与颜色一致，表示同大小的已入Path未完成IO；箭头为本层即将下发的IO，尚未计入方块数量。本示例假定可比服务条件，实际压力还取决于CIR/PIR及活动状态，不是断言仅凭4与1即可精确预测等待时间。图中不单独展开正在服务和等待服务的IO。
Once per layer对每个request-layer-ASU组合规划一次本层各IO的路径，不把NPU固定绑定到某个Path，也不表示一层只用一条Path。
图中两个NPU当前处理的请求均为SS，故只能在各自目标ASU的SS允许Path集合中选路。类别由请求参数确定，不是NPU的永久属性；同一NPU后续处理其他类别请求时使用对应池。
SS类可选Path框是逻辑集合，不是单独的硬件组。当前配置SS共有96条Path，跨8个硬件组；这里只展示实际合法的Path0/1/2。SL/LS/LL集合折叠显示，即使其Path空闲，当前SS请求也不能在该配置下跨类别选用。
两图表示各NPU在不同层上的可能选择，不要求所有NPU同步换层。每层重新规划不等于必须更换路径，图中NPU1至ASU1的Path2保持不变。
左图NPU0和NPU1都选择ASU0.Path0，展示Path共享。右图分别选择Path2、Path1。展示的Path0/1/2属于两个SS请求共同允许的集合；Path共享不等于跨类别任意选路。
ASU0.Path0与ASU1.Path0是不同设备上的独立队列。选路不迁移数据、不改变目标ASU，也不会把已经入队的IO随下一幅图迁走。
压力来自客户端可查询的采集状态；没有增加按层实时设备读取、CIR写入、全局预留账本或NPU重绑定，不混入New Once及后续新策略的能力。
蓝色实线来自NPU0，灰色虚线来自NPU1；所有线条、框和文字可编辑。
代码依据：shared_path_once.py；policy_logic.py中的允许Path集合及逐层IO规划。