## Slide 1
QoS 调度策略对比
32 NPU，单盘 40 GiB/s，状态采集周期 5 ms
策略
主要能力
5 SSU
利用率 %
SLO达标 %
6 SSU
利用率 %
SLO达标 %
7 SSU
利用率 %
SLO达标 %
固定单路
Baseline
每盘读取固定进入 Path0
87.41
62.93
95.99
79.05
98.79
87.29
压力感知选路
Once per layer
每层查看 QoS Path 的 I/O 压力
动态选择路径
87.57
80.75
95.98
94.46
99.41
97.59
预留感知选路
New Once
在 Once 基础上，计入全局
已安排但未完成的 I/O
87.64
78.98
96.84
94.89
99.49
97.51
全局客户端调度
策略 1
在新 Once 基础上，选择 NPU
并控制 I/O 下发时机
85.07
92.05
97.93
98.44
99.63
99.29
盘内协同调度
策略 2
在策略 1 基础上，增加盘内 I/O 调度
保留原生 QoS 约束
84.67
91.48
97.67
98.30
99.76
99.22
跨盘协同调度
策略 3
在策略 2 基础上，结合各盘读取进度
协调同一层 I/O 的优先级
84.60
92.54
98.41
98.15
99.69
99.29
策略 1–3 的接纳后 SLO 达标率提高，但整批请求完成时间均长于 Once。
注：利用率取 [1,2] 秒内 32 卡平均；SLO 按接纳至 8 层完成 ≤ 1.5 × 纯计算总时间统计，不含接纳前排队。
两次实验汇总，每次 704 请求；静态 CIR，控制开销未计入。粗体为列内最高值。盘内及跨盘调度需要盘侧配合。
Notes: 展示名称仅用于汇报，没有修改任何策略源码或重新选择实验结果。
名称映射：Baseline=固定单路；Once per layer=压力感知选路；New Once=预留感知选路；策略 1=全局客户端调度；策略 2=盘内协同调度；策略 3=跨盘协同调度。
New Once沿用Once的选路算法，但压力计数使用所有受管流量的全局已规划减HBM完成账本，不是在旧SSD快照上简单加一遍，也不是增加读取SSD状态频率。
S1新增新请求到达时的NPU绑定与全局未下发I/O的授予/延迟；不移动已经存储的数据。
S2可改变同Path尚未服务队列头，并在原生最小虚拟完成时间+EPS等价候选内选择跨Path服务；保持CIR/WFQ计费，不是任意EDF或全局最优，不抢占正在服务的I/O。
S3在S2权限上使用同层各SSD已激活未HBM完成数据的共同进度选择优先级；不保证所有盘同时服务同一层。
6 SSU客户端参数只用seed20260906选择；seed20260907以及其他盘数为泛化检查。两种子平均窗口利用率；两种子合并SLO分母1408。SLO门限为1.5倍该请求八层纯计算总时长。
5盘持续输入超过容量，但有限请求可排空；不是仅由平均输入证明[1,2]秒利用率上限。S1–S3所有拓扑/种子的整批完成时间都比Once更长，0/6组更快；不能声称整批吞吐提升。
所有图形、文字、结果数字都是可编辑PPT对象；无栅格化表格。
来源：data/formal_results/formal_audit_summary.json
来源SHA256：9477724c925d879c1a25d414c9ad7779421050c51535ce6da4b59d312bf07759
完整报告：../coflow_global_5ms_report.pdf
{"baseline_ssu5": [87.40997874041005, 62.92613636363637], "baseline_ssu6": [95.99313639317725, 79.04829545454545], "baseline_ssu7": [98.78937182531622, 87.28693181818181], "once_ssu5": [87.57387025413732, 80.7528409090909], "once_ssu6": [95.97856490862699, 94.46022727272727], "once_ssu7": [99.40897084063442, 97.58522727272727], "new_once_ssu5": [87.63931855393832, 78.97727272727273], "new_once_ssu6": [96.83501582671742, 94.88636363636364], "new_once_ssu7": [99.48849976358099, 97.51420454545455], "strategy1_ssu5": [85.06632057264098, 92.04545454545455], "strategy1_ssu6": [97.93212032069042, 98.4375], "strategy1_ssu7": [99.63099012777192, 99.28977272727273], "strategy2_ssu5": [84.66792391426006, 91.47727272727273], "strategy2_ssu6": [97.67035475149899, 98.29545454545455], "strategy2_ssu7": [99.75508508127204, 99.21875], "strategy3_ssu5": [84.60192676667859, 92.54261363636364], "strategy3_ssu6": [98.40731394890341, 98.1534090909091], "strategy3_ssu7": [99.69114387973596, 99.28977272727273]}